ООО "Центртранстехмаш"

Россия, 390047, г.Рязань, район Карцево, д. 9 Коммерческое предложение на полуприцеп

Полуприцеп-фургон TRAGER CARGOLUXX

Трехосный седельный прицеп  рефрижератор для глубокой заморозки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

| Масса и габариты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кузова внутри | около13420мм | общий вес | 39000кг |
| ширина кузова внутри | около 2460мм | полезная нагрузка | 30500кг |
| высота кузова внутри | около 2520мм | Нагрузка на оси | 27000кг |
| полезная длина кузова | около13315мм | Нагрузка на седло | 12000кг |
| полезная высота кузова | около 2520мм | общий собственный вес | 8500кг |
| общая высота без груза | около 4000мм | длина снаружи | 13600мм |
| высота погрузки без груза | около 1370мм | ширина кузова снаружи | 2600мм |
| размер шин | 385/65R22.5 | высота кузова снаружи высота подвески | 2750 мм 420мм |
| высота седла | около 1150мм | колёсная база | 6400/1320 |

Шасси

- производство Россия

Допуск к эксплуатации / таблички

- 2 светоотражающих щитка 565х200 ЕСЕ-Р70 сзади вертикально на задней двери

- страна регистрации Российская федерация с сертификатом

- свидетельство производителя

Шасси

- рамное исполнение

- шкворень 2” по стандарту SAE, сменный, позиция 1500мм

- 10 лет гарантии от сквозной коррозии

- расстояние между осями 6400/1320

- защита от въезда в привинченном исполнении согласно 70/221/ЕЭС

- корзина для 2-х запасных колёс за осевым агрегатом

- боковая защита от въезда согл. 89/297/ЕЭС, цвет: чёрный

Оси

- оси BPW c барабанными тормозами

- крепление колеса с осевой центровкой согл. DIN 74361 часть 3

Подвеска

- пневмоподвеска SCB, тип: HD (для тяжёлых условий эксплуатации)

Тормозная система

- двухконтурная тормозная система с пневмо приводом согл. RR EG 71/320

- EBS 2S/2M, электронная тормозная система Haldex

- электропитание EBS согл. ISO 7638

- энергоаккумулятор с двойной мембраной

- подъём / опускание платформы с функцией авто сброса (Auto-Reset)

- 2 противооткатных упора с креплением

Опорный домкрат

- опорный домкрат Jost с полукруглой пятой, одностороннее обслуживание

Система освещения

- система освещения 24V согл. 76/756/EWG: многосекционные фонари

- два 7 – полюсных разъёма – 1xISO3731/1xISO1185 и один 15 – полюсный разъём DIN ISO12098

- кронштейн для задних фонарей, цвет чёрный

- боковые габаритные светодиодные фонари

- габаритные огни: спереди 4 белых, сзади 2 красных

Колёса и шины

- шины ведущих производителей (Мишлен)

- 6 шин 385/65R22.5 (11.75x22.5)

- стальные диски

- запасное колесо (ведущих производителей) 385/65R22.5 (11.75x22.5), стальной диск (11.75x22.5) ЕТ 120

Крылья

- пластиковые крылья

- комплект резиновых брызговиков с логотипом Центртранстехмаш

Прочее оборудование шасси

- выдвижная лестница для задней двери

- пластиковый ящик для инструментов

- кронштейн для подключения тормозной и осветительной системы на передней стенке

Кузов

Изотермический / рефрижераторный кузов

- жёсткие тепло – и влагоизолирующие панели из полиуретановой пены

- облицовочный слой внутри и снаружи плакированный металл толщиной 0,8мм, с синтетическим покрытием

Передняя стенка / крыша / борта

- усиленная передняя стенка ПО 80 для холодильного агрегата

- закладные под ХОУ

- ХОУ Carrier Vector 1550

- боковые стенки ПО 60

- циркуляционная стенка 1800мм из алюминиевого профиля, с защитой от ударов погрузчиком

- крыша ПО 80

- изолированный вентиляционный люк в передней стенке в левом верхнем углу

- рычаг для открывания вентиляционного люка, крепление на передней стенке

Задний борт

- двухстворчатая задняя дверь ПО 80, 4 нержавеющие петли и одна запорная штанга на каждой створке

- рамка задней двери аэродинамическая из нержавеющей стали

- алюминиевая защитная цокольная полоса высотой 300мм

- изолированный вентиляционный люк на правой створке двери снизу

- рычаг для открывания вентиляционного люка, крепление на правой створке

Пол

- пол сэндвич – конструкции: алюминиевое рифлёное покрытие с проваркой швов, фанера, усиления, пенополиуретан

- герметичная алюминиевая ванна пола высотой 300мм

Дополнительное оснащение

- внутреннее освещение кузова 5 утопленных плафонов, выключатель снаружи на передней стенке

- 2 таблички TIR: 1 – спереди, 1 – сзади на левой створке задней двери

- резиновые отбойники снизу

- ящик для хранения паллет

Окраска

- окраска крыши: SCB 9010 белый цвет

- окраска кузова: SCB 9010 белый цвет

Стоимость Tragger: 41 000 €

Стоимость Carrier Vector 1550: 34 000 €